Приклеивание и последующая обработка кромок мебельных заготовок с самого начала являлись главной целью  фирмы  BRANDT Kantentechnik GmbH, основанного в г. Лемго,  Германия  в 1962 году. Благодаря этому, ей удалось занять и более 40 лет успешно держать лидирующее положение на мировом рынке в сегменте кромкооблицовочного оборудования.

Все предлагаемые станки оснащается высокопроизводительными обрабатывающими агрегатами. Высокая точность агрегатов, изготовленных с помощью самых современных обрабатывающих центров с ЧПУ, возможность быстрого переоснащения, удобная в настройках и обслуживании конструкция, а также высокий уровень безопасности позволяют максимально удовлетворить требования мебельного производства.

Несколько серий  кромкооблицовочных станков с автоматической подачей заготовки, отличающихся по скорости подачи и толщине обрабатываемого кромочного материала, включают большое количество моделей с различным агрегатным оснащением, что позволяет выбрать станок, идеально соответствующий по производительности и своим технологическим возможностям потребностям любого производства.

Базовый станок.

Сплошная станина для установки обрабатывающих агрегатов.

Сторона фиксированного упора справа.

Лакировка: серый RDS # 240 80 05.

Линейка на входе, регулируемая вручную.

Верхний прижим:

- отдельные ролики, расположенные в 2 ряда со смещением

- регулировка высоты при помощи цифрового счетчика при помощи перестановки верхней прижимной зоны на необходимую толщину плиты.

Транспортер:

- транспортерная цепь с прорезиненным покрытием, ширина 80 мм;

-  прицезионная рабочая и направляющая поверхность;

-  стандартное исполнение с ручной смазкой транспортерной цепи;

- опора заготовок на роликовой шине, выдвигаемой на 500 мм;

Шумозащита с отдельными местами подключения аспирации для агрегатов, емкость для сбора стружки на циклевальном агрегате.

АГРЕГАТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ.

Входная направляющая линейка.

Предназначена для  бесступенчатой установки толщины снимаемого слоя до 3 мм фуговально- фрезерным узлом. Оснащена числовым счётчиком.

Фуговально-фрезерный агрегат 2х2,2 кВт — модели 1210 F, 120 FC, 1230 FC

Для подфуговки торца заготовки перед попаданием в зону нанесения клея.Имеет вертикальную перестановку при помощи шпинделя, а также электро- пневматическое управление в горизонтальном направлении.

Оснастка:  2 мотора х 2,2 кВт, 200 Гц (1 работает в направлении подачи и 1 - против), 2 алмазные фуговальные ножевые головки размером 100х44х30 мм, Z=3+3, шпонка 8 х 3мм. Максимальный припуск на обработку 3 мм. Максимальная толщина заготовки 42 мм.

Приклеивающий узел.

1. Контактный нагревательный утюжок для предварительного подогрева торца заготовки перед попаданием в зону нанесения клея – обеспечивает высокое качество приклеивания.

2. Стандартный клеенаносящий узел:

- быстросменный узел для нанесения клея;

- использование полиуретанового клея в гранулах для стандартного клеенаносящего узла с возможностью замены (опцион 2068) при условии соблюдения предписаний производителя клея;

- бачок для клея-расплава находится под клеевым   роликом;

- точно дозируемое нанесение клея на заготовку клеенаносящим роликом. Нет необходимости в перенастройке на другую толщину детали;

- направление вращение клеенаносящего ролика – по направлению подачи;

- электронная регулировка температуры в клеевом бачке посредством термостата;

- автоматическое снижение температуры в бачке при перерывах в работе для предотвращения перегревания клея.

3. Магазин:

- автоматический магазин для рулонного и полосового кромочного материала фиксированной длины с тарелкой для рулонного кромочного материала.

- усиленное исполнение гильотины;

4. Прижимная зона:

- прижимная зона с 1 приводным прижимным роликом и 2 допрессовывающими роликами свободного вращения;

- с числовым счетчиком для ручной регулировки прижимной зоны.

Торцовочный агрегат фаска/прямо 2х0,18 кВт.

Для снятия переднего и заднего свесов облицовочного материала. Движение происходит по высокоточным  прецизионным линейным направляющим. «Тянущий» торцовочный рез для достижения высокого качества и точности обработки.

Ручная 2-х позиционная перестановка торцовочного агрегата для установки положений фаска/прямо на 0 – 150.

Оснастка:  2 мотора по 0,18 кВт, 200 Гц, 12 000 об/мин, 2 торцовочные пилы диаметром 100 х 2,6 х 32 мм, Z = 30.

Скорость подачи 11 м/мин.

Фрезерный агрегат 2х0,27 кВт против подачи.

Для снятия свесов по толщине щита сверху и снизу с горизонтальным и вертикальным ощупыванием детали для компенсации разнотолщинности заготовки.

Ручная 3-х позиционная перестановка радиус/фаска/прямо  каждого из фрезерных агрегатов – дает возможность быстро и просто перенастраивать агрегаты в зависимости от толщины, материала кромки или желаемого профиля обработки посредством перемещения язычка на соответствующую позицию.

Оснастка: 2 мотора по 0,27 кВт, 200 Гц, 12 000 об/мин,

2 комбинированные фрезы DFC для фрезерования с радиусом, фаской или заподлицо.

Максимальная толщина кромки 3 мм.

Агрегат оснащен цифровым счетчиком для быстрой переустановки толщены кромки.

Агрегат профильного фрезерования 1х0,35 кВт WD 40 —  1220 C, 1220 FC, 1230 FC.

Для профильного фрезерования углов деталей с кромками пост- и софтформинг и скругления углов кромок из ПВХ. Обработка кромочного материала из массивной древесины возможна при соблюдении определённых условий (необходимы предварительные испытания).

Толщина кромочного материала макс. 3 мм (радиус).

| Толщина заготовки | макс. 40 мм (опция 60 мм) |
| --- | --- |
| Длина детали | мин 250 мм |
| Скорость подачи | 11 м/мин |

Оснастка: 1 мотор 0,35 кВт, 200 Гц, 12 000 об/мин.

Стандартное оснащение одной алмазной радиусной фрезой.

Профильный циклевальный агрегат — 1210, 1210 F, 1220 C, 1220 FC, 1230 FC.

с быстросменными головками                 Модель 1200 - ОПЦИЯ

Для снятия фасок и скругления предварительно фрезерованных кромок ПВХ.

Ощупывание сверху, снизу и сбоку.

Ручная 2-х позиционная перестановка.

Толщина кромочного материала макс. 3 мм.

Оснастка: комплектуется двумя профильными WPL-ножами.

##### Цикля клеевого шва — ОПЦИЯ

Для удаления остатков клея с клеевого шва.

Ощупывание сверху и снизу.

Регулировка по высоте с механизмом верхнего прижима.

##### Оснащен 2-мя поворотными ножами WPL.

Включая аспирацию.

Полировальный агрегат с 2 моторами — модели 1210, 1210 F, 1220 C, 1220 FC, 1230 FC.

Модель 1200 - ОПЦИЯ

Для смягчения ребер сверху и снизу.

Оснастка: 2 мотора по 0,09 кВт, подвешенных отдельно и переставляемых с наклоном и по высоте. Верхний мотор регулируется по высоте вместе с верхней прижимной балкой.

2 тканевых диска Molton  120 х 20 мм.

Электронное управление «EASY CONTROL EC10+».

Бесконтактное путевое управление функциями агрегатов: слежение за заготовкой происходит с помощью бесконтактного датчика, расположенного на входе в станок, который передает информацию о заготовке обрабатывающим агрегатам.

Система управления BRANDT c жидкокристаллическим дисплеем для простого и комфортного управления и программирования.

Технические характеристики:

- поворотный пульт управления на входе станка;

- долговечная пленочно-контактная клавиатура;

- большой жидкокристаллический дисплей, 4х20 знаков для отображения информации;

- долговечная плёночно-контактная клавиатура;

- быстрый доступ ко всем функциям агрегатов;

- функциональные кнопки агрегатов со светодиодными  индикаторами состояния;

- простая структура меню;

- онлайн переключение языка;

- сообщение о состоянии в текстовом виде;

- можно сохранить до 4 обрабатывающих программ.

Электрика.

Рабочее напряжение 400В - 3 фазы - 50 Гц.

Встроенный шкаф управления в соответствии с нормами EN 60204.

Частотный преобразователь с электронным торможением двигателей.

Защита от перенапряжений для станков с электроникой.

Электрическое оснащение с модульной системой управления с повышенным уровнем комфортности управления.

Электронная стабилизация внутреннего управляющего напряжения 24В.

Допустимая температура окружающей среды мин. + 15 / макс. + 350С для электрической и механической функциональности станка.

При колебаниях напряжения в сети более чем на +/- 10 % на месте эксплуатации   необходима установка стабилизатора напряжения.

Устройства безопасности и защиты.

Станки, поставляемые в страны-участницы ЕС, выполнены с учётом требований по безопасности в соответствии с директивой ЕС №2006/42/EG для стран-членов Европейского Союза.

Концентрация древесной пыли при работе на станке проверена, макс. значение TRK 2мг/м3 при соблюдении Покупателем требований по подключению аспирации.

Условиями нашей гарантии/ответственности за продукцию является абсолютное соблюдение инструкций и техники безопасности по поставляемому станку.

Пакет качества «HOMAG GRUPРЕ».

Станок протестирован по стандартной программе HOMAG GRUPPE.

Сертификат TÜV cогласно DIN EN ISO 9001:2000.

Документация.

Инструкция по эксплуатации в печатной форме. Документация на CD.