Станок многопильный четырехвальный брусовочный модели СБ-360. 

Предназначен для распиловки бревен диаметром до 350 мм на брусья и доски, может работать в паре с многопильными станками СМ2-210 как технологическая линия.
Техническая характеристика:
Размеры обрабатываемого лесоматериала, мм:    длина  – 800 - 6000 
                                                                                   диаметр – 100 - 360 
Размеры выпиливаемого изделия, мм:     бруса, толщина - 80-200 
регулировка ширины бруса происходит механически (винт-гайка)
                                                                      доски, толщина - 20-60
толщина выделяемой доски соответствует проставке между пилами

Количество валов, шт . - 4 
Количество пил, шт . - 4, 8 
Количество электродвигателей, шт. - 5
Установленная мощность, кВт –  38 - 45 – 53- 60
Диаметр пил, мм – 500/50 
Частота вращения пил, об/мин. - 2900 
Скорость подачи бесступенчатая, м/мин. – 0-20
Подача цепная через моторедуктор
Производительность м3/час, не менее - 10 
Обслуживающий персонал, чел - 2
Габаритные размеры станка, мм:
ширина - 1500 
высота - 2100 
длина - 10400 
масса, кг - 2200 

Стоимость станка   (45 кВт, скорость подачи 0-20м/мин) …………              грн.
Стоимость станка   ( 53 кВт, скорость подачи 0-20м/мин) …….……             грн.

С   Уважением,   Рябоволов  Олег  Алексеевич   т. 8 095 8511857

Е-mail: Roleg777@gmail.com